АНАЛОГОВЫЕ  УСИЛИТЕЛИ  НА  ЦИФРОВЫХ  МИКРОСХЕМАХ.

Усилители переменного напряжения можно создавать на логических элементах цифровыхмикросхем.

На РИС.1 показан простейший усилитель переменного напряжения с коэффициентом усиления R2/ R1 = 10. Точность этого значения Кu составляет примерно 1%, что соответствует усилению линейки из трех инверторов. Линейка находится в усилительном режиме за счет петли отрицательной обратной связи (через R2) по постоянному току, охватывающей три инвертора.

На РИС.2 изображен счетверенный аналоговый инвертирующий усилитель с большим коэффициентом усиления, построенный на двух цифровых микросхемах КМОП. Усилитель можно питать однополярным напряжением 3…15В. Коэффициент усиления – около 1000 при входном сопротивлении не менее 10МОм. Входное напряжение в пределах от нуля до напряжения питания не вызывает порчи входной микросхемы. Пределы выходного напряжения – те же. Частотная полоса без дополнительной коррекции достигает нескольких мегагерц.

Линейный режим работы усилителя обеспечивают включением резистора обратной связи между выходом и входом.

Использование логического элемента структуры КМОП в качестве аналогового усилителя привлекает, по крайней мере, несколькими факторами. По сравнению с ОУ широкого применения, во – первых, входное сопротивление такого усилителя значительно больше, поэтому в цепях ОС при необходимости допустимо применять высокоомные резисторы. Во – вторых, полоса пропускания нескорректированного усилителя КМОП существенно шире, а АЧХ равномерна в более широкой частотной полосе. В – третьих, он не требует двуполярного питания. Четвертый фактор – его многофункциональность. Усилитель может работать и в стандартном режиме, т.е. в качестве цифрового элемента. Вторые входы элементов можно использовать для стробирования (включения и выключения) устройства.

Входы усилителя защищены встроенными диодами, что при включении во входную цепь токоограничительного резистора обеспечивает существенную перегрузочную способность. Наконец, поскольку цифровые микросхемы состоят из нескольких логических элементов, радиолюбитель получает сразу до четырех усилителей.

Выбор микросхемы К561ЛП2 не случаен. В ее составе восемь инверторов, которые внутри микросхемы соединены по сигналу попарно последовательно, что при прочих равных условиях уменьшает число необходимых внешних соединений, а значит, и паразитных емкостей. Для обеспечения аналогового режима часть входов элементов обеих микросхем нужно соединять с общим проводом.

При необходимости коррекции АЧХ отдельного усилителя допустимо выход логических элементов микросхемы DD1 шунтировать конденсатором емкостью до 1000пФ.